ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Γ΄ ΤΑΞΗΣ

ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΣΑΒBΑΤΟ 7 ΙΟΥΛΙΟΥ  2001

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

(ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ): ΦΥΣΙΚΗ

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΠΤΑ (7)

ΘΕΜΑ 1ο

Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

1.	Η εξίσωση της απομάκρυνσης σε έναν απλό αρμονικό ταλαντωτή, δίνεται από τη σχέση , όπου  το πλάτος και ω η κυκλική συχνότητα.  Η εξίσωση της επιτάχυνσης δίνεται από τη σχέση:

α. 	,	β.

γ. 	,	δ.

Μονάδες 5

2.	Σε κύκλωμα εναλλασσόμενου ρεύματος RLC σε σειρά, η διαφορά φάσης μεταξύ της τάσης στα άκρα του αντιστάτη και της έντασης του ρεύματος είναι:

α. 	,		β. 	,		γ. 0	,		δ. π

Μονάδες 5

3.	Το πλάτος ταλάντωσης ενός απλού αρμονικού       ταλαντωτή διπλασιάζεται. Τότε:

α. η ολική ενέργεια τετραπλασιάζεται

β. η περίοδος διπλασιάζεται

γ. η μέγιστη δύναμη επαναφοράς τετραπλασιάζεται

δ. η μέγιστη ταχύτητα παραμένει σταθερή.

Μονάδες 5

4.	Κύκλωμα εναλλασσόμενου ρεύματος που περιέχει αντιστάτη, ιδανικό πηνίο και πυκνωτή σε σειρά, φθάνει σε κατάσταση συντονισμού μεταβάλλοντας τη συχνότητα. Τότε:

α. 	η εμπέδηση του κυκλώματος γίνεται μέγιστη

β. 	η ένταση του ρεύματος που διαρρέει το κύκλωμα  	γίνεται μέγιστη

γ. 	η εμπέδηση του κυκλώματος γίνεται μηδέν

δ. 	η ισχύς που προσφέρεται στο κύκλωμα γίνεται 	ελάχιστη.

Μονάδες 5

5.	Να χαρακτηρίσετε στο τετράδιό σας τις προτάσεις που ακολουθούν με το γράμμα Σ, αν είναι σωστές, και με το γράμμα Λ, αν είναι λανθασμένες.

α. 	Η ειδική αντίσταση ενός μεταλλικού αγωγού είναι 	ανεξάρτητη από τη θερμοκρασία.

β. 	Το αλγεβρικό άθροισμα των διαφορών δυναμικού κατά μήκος κάθε κλειστής διαδρομής ενός κυκλώματος 	είναι πάντα διάφορο του μηδενός.

γ. 	Ο κανόνας του Lenz είναι συνέπεια της αρχής 	διατήρησης της ενέργειας.

δ. 	Με τη χρήση αμπερομέτρου και βολτομέτρου μετράμε 	με ακρίβεια την πραγματική τιμή μιας άγνωστης 	αντίστασης.

ε. 	Η περίοδος ταλάντωσης απλού εκκρεμούς είναι 	αντιστρόφως ανάλογη της επιτάχυνσης της 	βαρύτητας.

Μονάδες 5

## ΘΕΜΑ 2ο

2.1 Οι συσκευές Σ1 και Σ2 στο κύκλωμα του διπλανού σχήματος είναι ίδιες. Αν ο δρομέας δ βρίσκεται στο μέσον Μ της χορδής:

α. Ποια είναι η τιμή του ρεύματος που διαρρέει το γαλβανόμετρο.

Μονάδες 2

β. Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.

Μονάδες 6

## 2.2  Κύκλωμα εναλλασσόμενου ρεύματος διαρρέεται από ρεύμα έντασης  , όταν στα άκρα του συνδέεται πηγή της οποίας η τάση είναι .

α. Από ποιο στοιχείο αποτελείται το κύκλωμα.

Μονάδες 2

Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.

Μονάδες 3

β. Πόση είναι η μέση ισχύς που καταναλώνεται στο   κύκλωμα;

Μονάδες 4

2.3 Στο παρακάτω σχήμα φαίνεται η γραφική παράσταση της απομάκρυνσης χ σώματος που εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση, σε συνάρτηση με το χρόνο t.

α. Να βρείτε την περίοδο της ταλάντωσης.

Μονάδες 4

β. Σε ποιες χρονικές στιγμές η ταχύτητα του σώματος θα είναι μηδέν;

Μονάδες 4

## ΘΕΜΑ 3ο

Το παρακάτω σχήμα δείχνει δύο παράλληλους οριζόντιους αγωγούς Αχ και Γψ, μεγάλου μήκους και αμελητέας ωμικής αντίστασης. Τα άκρα τους Α και Γ συνδέονται αρχικά, με τη βοήθεια μεταγωγού διακόπτη (μ), με ηλεκτρική πηγή της οποίας η ΗΕΔ είναι Ε =10 V και η εσωτερική της αντίσταση r =1Ω. Η διάταξη βρίσκεται μέσα σε κατακόρυφο ομογενές πεδίο, μαγνητικής επαγωγής Β = 0,5 Τ, κάθετο στο επίπεδο που σχηματίζουν οι παράλληλοι αγωγοί Αχ και Γψ , με φορά όπως φαίνεται στο σχήμα. Ευθύγραμμος αγωγός ΚΛ μάζας m=0,1 kg , μήκους ℓ =1m και αντίστασης R=1Ω μπορεί να ολισθαίνει χωρίς τριβές με τα άκρα του σε επαφή με τους οριζόντιους αγωγούς Αχ και Γψ.

Α.	Να υπολογίσετε :

Α1. την ένταση του ρεύματος που διαρρέει το κύκλωμα τη στιγμή κατά την οποία η πηγή Ε συνδέεται στο κύκλωμα

Mονάδες 5

Α2. την επιτάχυνση του αγωγού τη χρονική στιγμή που η ταχύτητά του είναι .

Mονάδες 6

Β.	Την παραπάνω χρονική στιγμή , με τη βοήθεια του μεταγωγού διακόπτη (μ), αποσυνδέεται η πηγή Ε και συνδέεται ακαριαία ο αντιστάτης αντίστασης R1 = 4 Ω :

Β1.	να δικαιολογήσετε το είδος της κίνησης του αγωγού

Μονάδες 7

Β2.	να υπολογίσετε την ταχύτητα του αγωγού , τη χρονική στιγμή που το μέτρο της δύναμης που ασκείται σ΄ αυτόν είναι F=0,4 Ν.

Μονάδες 7

## ΘΕΜΑ 4ο

Στο κύκλωμα του παρακάτω σχήματος, η πηγή του εναλλασσόμενου ρεύματος έχει σταθερή κυκλική συχνότητα ω. Ο πυκνωτής έχει χωρητικότητα C=20μF , o αντιστάτης αντίσταση R και το πηνίο έχει συντελεστή αυτεπαγωγής L=50mH, αντίσταση Rπ ίση με αυτή του αντιστάτη και συντελεστή ισχύος . Με το αμπερόμετρο Α διαπιστώνουμε ότι κατά τη μετακίνηση του μεταγωγού διακόπτη (δ) από τη θέση (1) στη θέση (2), η ένταση του ρεύματος παραμένει η ίδια.

Α. Να υπολογίσετε:

Α1. την κυκλική συχνότητα ω της πηγής

Μονάδες 5

Α2.  την ωμική  αντίσταση R.

Μονάδες 5

Β. Στη συνέχεια, τα παραπάνω στοιχεία, δηλαδή το πηνίο, ο πυκνωτής και ο αντιστάτης συνδέονται σε σειρά σε ένα νέο κύκλωμα και τροφοδοτούνται από την ίδια πηγή. Το κύκλωμα τότε διαρρέεται από ρεύμα   A.

B1. Nα εξετάσετε αν το κύκλωμα βρίσκεται σε συντονισμό.

Μονάδες 6

Β2. Να γράψετε τις εξισώσεις των τάσεων στα άκρα των στοιχείων του κυκλώματος σε συνάρτηση με το χρόνο.

Μονάδες 9

ΟΔΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζόμενους)

- Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά (ημερομηνία, κατεύθυνση, εξεταζόμενο μάθημα). Τα θέματα  δε  θα τα αντιγράψετε στο τετράδιο.

- Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των φωτοαντιγράφων μόλις σας παραδοθούν. Καμιά άλλη σημείωση δεν επιτρέπεται να γράψετε.

Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα, τα οποία και θα καταστραφούν μετά το πέρας της εξέτασης

- Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα.

- Κάθε λύση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.

- Αν κατά την ανάπτυξη των θεμάτων χρησιμοποιήσετε σχήματα, αυτά μπορούν να γίνουν και με μολύβι.

- Διάρκεια εξέτασης : Τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των φωτοαντιγράφων.

- Χρόνος δυνατής αποχώρησης : Μία (1) ώρα μετά τη διανομή των φωτοαντιγράφων.

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ

ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΡΙΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ  2001

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

(ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ): ΦΥΣΙΚΗ

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΠΤΑ (7)

ΘΕΜΑ 1ο

Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

1.	Η εξίσωση της απομάκρυνσης σε έναν απλό αρμονικό ταλαντωτή, πλάτους χ0 και κυκλικής συχνότητας ω,  δίνεται από τη σχέση: χ = χ0ημωt. Η εξίσωση της ταχύτητας δίνεται από τη σχέση:

α. υ = χ0ωημωt

β. υ = -χ0ωημωt

γ. υ = χ0ωσυνωt

δ. υ = -χ0ωσυνωt.

Μονάδες 5

2.	Το πλάτος ταλάντωσης ενός απλού αρμονικού ταλαντωτή διπλασιάζεται. Τότε:

α. η ολική ενέργεια διπλασιάζεται

β. η περίοδος παραμένει σταθερή

γ. η σταθερά επαναφοράς διπλασιάζεται

δ. η μέγιστη ταχύτητα τετραπλασιάζεται.

Μονάδες 5

3.	Σε κύκλωμα εναλλασσόμενου ρεύματος RLC σε σειρά, η κυκλική συχνότητα ω της πηγής σταθερού πλάτους αυξάνεται συνεχώς, ξεκινώντας από μια πολύ μικρή τιμή. Το πλάτος της έντασης του ρεύματος Ι0 στο κύκλωμα:

α. αυξάνεται συνεχώς

β. ελαττώνεται συνεχώς

γ. αρχικά αυξάνεται και στη συνέχεια ελαττώνεται

δ. παραμένει σταθερό.

Μονάδες 5

4.	Σε κύκλωμα εναλλασσόμενου ρεύματος έντασης Ι=Ι0ημωt, που περιλαμβάνει και πυκνωτή, η διαφορά φάσης μεταξύ της τάσης στα άκρα του πυκνωτή και της έντασης του ρεύματος είναι:

α.  ,	 β. ,  	   γ.   ,      δ.  0  		Μονάδες 5

5.	Να γράψετε στο τετράδιό σας τα γράμματα της Στήλης Α και δίπλα σε κάθε γράμμα τον αριθμό της Στήλης Β, αντιστοιχώντας σωστά τα μεγέθη της στήλης Α με τις αριθμητικές τιμές και τις μονάδες της στήλης Β.

Κύκλωμα εναλλασσόμενου ρεύματος τροφοδοτείται με τάση της μορφής V=100ημ(50πt +π/3) και διαρρέεται από ρεύμα της μορφής Ι=Ι0ημ50πt.

| Στήλη Α | Στήλη B |
| --- | --- |
| α. Διαφορά φάσης μεταξύ της τάσης και της έντασης στο κύκλωμα | 1. 100 Volt |
| β. Πλάτος τάσης | 2. 50π rad/s |
| γ. Κυκλική συχνότητα | 3. π/3 |
| δ. Ενεργός τάση | 4. 50 Ηz |
| ε. Συχνότητα | 5. 50 Volt |
|  | 6. 25 Hz |

Μονάδες 5

## ΘΕΜΑ 2ο

## 1.	Στο άκρο ιδανικού ελατηρίου με φυσικό μήκος l0 και σταθερά ελατηρίου k είναι συνδεδεμένο σώμα μάζας m, όπως δείχνει το σχήμα.

α.	Ποια από τις καμπύλες Ι και ΙΙ του παρακάτω διαγράμματος 	αντιστοιχεί στη δυναμική ενέργεια του ελατηρίου και ποια στην κινητική ενέργεια του σώματος;

Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.

Μονάδες 7

β.	Να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της ολικής ενέργειας, αφού μεταφέρετε το παραπάνω διάγραμμα στο τετράδιό σας.

Μονάδες 6

2.	Οι κυκλικοί δακτύλιοι Α και Β του σχήματος θεωρούνται ακλόνητοι στο χώρο και τα επίπεδά τους είναι παράλληλα.

Ο δακτύλιος Α είναι ανοικτός ενώ ο δακτύλιος Β είναι κλειστός. Ένας ραβδόμορφος μαγνήτης πλησιάζει τους δακτύλιους, έτσι ώστε ο άξονάς του να παραμένει κάθετος στα επίπεδα των δακτυλίων.

Α.	Επαγωγική τάση αναπτύσσεται:

α. στον Α

β. στον Β

γ. και στους δύο.

Μονάδες 2

Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας

Μονάδες 4

Β.	Επαγωγικό ρεύμα διαρρέει:

α. τον Α

β. τον Β

γ. και τους δύο

Μονάδες 2

Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.

Μονάδες 4

## ΘΕΜΑ 3ο

Το σχήμα δείχνει ένα κύκλωμα που περιλαμβάνει μία ποτενσιομετρική διάταξη με δρομέα δ, πηγή της οποίας η ηλεκτρεγερτική δύναμη είναι Ε1=5V, αμελητέας εσωτερικής αντίστασης, γαλβανόμετρο G, δεύτερη πηγή με ηλεκτρεγερτική δύναμη Ε2 και εσωτερική αντίσταση r = 1Ω, τους διακόπτες Δ1 και Δ2 και δύο παράλληλους και οριζόντιους αγωγούς Zx1 και Ηx2, των οποίων το μήκος είναι τέτοιο ώστε να επιτρέπει στον αγωγό ΚΛ να αποκτήσει ορική (οριακή) ταχύτητα. Πάνω στους αγωγούς Zx1 και Ηx2 μπορεί να ολισθαίνει χωρίς τριβές ο ευθύγραμμος αγωγός ΚΛ μήκους =0,5m και αντίστασης R= 0,25Ω. Οι αγωγοί αυτοί βρίσκονται μέσα σε ομογενές μαγνητικό πεδίο, έντασης Β = 1Τ, κάθετο στο επίπεδο των αγωγών και με τον προσανατολισμό που φαίνεται στο σχήμα.

Αρχικά ο διακόπτης Δ1 είναι κλειστός, ο διακόπτης Δ2 ανοικτός και η ένδειξη του γαλβανομέτρου είναι μηδέν, όταν ο δρομέας δ βρίσκεται στο μέσο της απόστασης ΑΓ.

Α.	Να υπολογίσετε την τιμή της ηλεκτρεγερτικής δύναμης Ε2.

Mονάδες 5

Β.	Στη συνέχεια ανοίγουμε το διακόπτη Δ1 και ταυτόχρονα κλείνουμε τον διακόπτη Δ2.  Να υπολογίσετε :

Β1.	Την ορική (οριακή) ταχύτητα που θα αποκτήσει ο αγωγός ΚΛ.

Μονάδες 10

Β2.	Την τάση στα άκρα του αγωγού ΚΛ, όταν αυτός κινείται με ταχύτητα ίση με το μισό της ορικής (οριακής) του  ταχύτητας .

Μονάδες 10

## ΘΕΜΑ 4ο

Κύκλωμα αποτελείται από αντιστάτη, αντίστασης R =40Ω, μεταβλητό πυκνωτή, πηνίο με συντελεστή αυτεπαγωγής L=0,16Η και αμπερόμετρο, αμελητέας εσωτερικής αντίστασης, συνδεδεμένα σε σειρά. Το κύκλωμα τροφοδοτείται από εναλλασσόμενη τάση, σταθερού πλάτους, της μορφής V=160ημ625t.

A.	Αν για ορισμένη τιμή της χωρητικότητας C η διαφορά φάσης μεταξύ τάσης στα άκρα του κυκλώματος και έντασης είναι μηδέν και η μέση ισχύς που καταναλώνεται στον αντιστάτη είναι 160W:

Α1.	Να υπολογίσετε την ενεργό τιμή της έντασης του ρεύματος.

Μονάδες 5

Α2.	Να υπολογίσετε την ωμική αντίσταση του πηνίου.

Μονάδες 5

Α3.	Να υπολογίσετε τα πλάτη των τάσεων στα άκρα των στοιχείων του κυκλώματος και να κατασκευάσετε το ανυσματικό διάγραμμα των τάσεων.

Μονάδες 5

Β.	Αν μεταβάλουμε την τιμή της χωρητικότητας του πυκνωτή, διαπιστώνουμε ότι το αμπερόμετρο δείχνει την ίδια ένδειξη για δύο τιμές της χωρητικότητας C1 και C2.

Να αποδείξετε ότι ισχύει η σχέση:  , όπου ω η κυκλική συχνότητα της πηγής.

Μονάδες 10

ΟΔΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζόμενους)

- Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά (ημερομηνία, κατεύθυνση, εξεταζόμενο μάθημα). Τα θέματα  δε  θα τα αντιγράψετε στο τετράδιο.

- Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των φωτοαντιγράφων μόλις σας παραδοθούν. Καμιά άλλη σημείωση δεν επιτρέπεται να γράψετε.

Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα, τα οποία και θα καταστραφούν μετά το πέρας της εξέτασης

- Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα.

- Κάθε λύση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.

- Αν κατά την ανάπτυξη των θεμάτων χρησιμοποιήσετε σχήματα, αυτά μπορούν να γίνουν και με μολύβι.

- Διάρκεια εξέτασης : Τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των φωτοαντιγράφων.

- Χρόνος δυνατής αποχώρησης : Μία (1) ώρα μετά τη διανομή των φωτοαντιγράφων.

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ

ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2000

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

(ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ): ΦΥΣΙΚΗ

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6)

ΘΕΜΑ 1ο

Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

1.	Ο πρώτος κανόνας του Kirchhoff είναι αποτέλεσμα της αρχής διατήρησης:

α) 	της ορμής

β) 	του φορτίου

γ)	της ενέργειας

δ)	της μάζας.

Μονάδες 4

2.	Η ειδική αντίσταση ενός μεταλλικού αγωγού:

α) είναι ανεξάρτητη από το υλικό του αγωγού

β) εξαρτάται από τη διατομή του αγωγού

γ) αυξάνει με την αύξηση της θερμοκρασίας του

αγωγού

δ) είναι ανάλογη με το μήκος του αγωγού.

Μονάδες 4

3. 	Δίνεται ότι το πλάτος μιας εξαναγκασμένης μηχανικής ταλάντωσης με απόσβεση υπό την επίδραση μιάς εξωτερικής περιοδικής δύναμης είναι μέγιστο. Αν διπλασιάσουμε τη συχνότητα της δύναμης αυτής το πλάτος της ταλάντωσης θα:

α) 	διπλασιασθεί

β)	μειωθεί

γ)	τετραπλασιασθεί

δ)	παραμείνει το ίδιο.

Μονάδες 4

4.	Η περίοδος της ταλάντωσης ενός απλού εκκρεμούς, όταν η γωνία εκτροπής από την κατακόρυφο είναι μικρότερη των 3ο:

α) εξαρτάται από τη μάζα του σφαιριδίου

β) διπλασιάζεται, αν το μήκος του νήματος τετραπλασιαστεί

γ) εξαρτάται από τη γωνία εκτροπής από την κατακόρυφο

δ) δεν εξαρτάται από την επιτάχυνση της

βαρύτητας.

Μονάδες 4

5.	Να γράψετε στο τετράδιό σας τα γράμματα της στήλης Α και δίπλα σε κάθε γράμμα τον αριθμό της στήλης Β που αντιστοιχεί στη σωστή πρόταση.

Κύκλωμα εναλλασσόμενου ρεύματος τροφοδοτείται με τάση της μορφής V=V0ημωt, όπου V0 το πλάτος και ω η κυκλική συχνότητα της τάσης.

| Α | B |
| --- | --- |
| α. Σε κύκλωμα με ιδανικό πηνίο L | 1. η ένταση προηγείται της τάσης κατά γωνία π/2 |
| β. Σε κύκλωμα με πυκνωτή C | 2. η ένταση προηγείται της τάσης κατά γωνία μικρότερη του π/2 |
| γ. Σε κύκλωμα με αντίσταση R | 3. τα μεγέθη τάση και ένταση είναι συμφασικά |
|  | 4. η ένταση καθυστερεί της τάσης κατά γωνία π/2 |

Μονάδες 9

## ΘΕΜΑ 2ο

Α. 	H διάταξη του διπλανού σχήματος αποτελείται από πηγή με ηλεκτρεγερτική δύναμη Ε και με εσωτερική αντίσταση r=0, αμπερόμετρο Α με αντίσταση RA και βολτόμετρο V με αντίσταση RV. H μετρούμενη τιμή της αντίστασης R από τις ενδείξεις του βολτομέτρου και του αμπερομέτρου είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη από την πραγματική τιμή;

Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.

Μονάδες 10

Β. 	Σύστημα ελατηρίου-μάζας εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση σε λείο οριζόντιο επίπεδο με πλάτος x0 και εξίσωση απομάκρυνσης x=x0ημωt.

1.	Σε ποιες απομακρύνσεις από τη θέση ισορροπίας η κινητική ενέργεια του ταλαντωτή είναι ίση με τη δυναμική ενέργειά του; Να εκφρασθούν οι απομακρύνσεις σαν συνάρτηση του x0.

Μονάδες 10

Γ.	Στους ραδιοφωνικούς πομπούς χρησιμοποιούμε αποπνικτικά πηνία, για να εξουδετερώσουμε ρεύματα πολύ υψηλής συχνότητας. Να δικαιολογήσετε πώς επιτυγχάνεται αυτό.

Μονάδες 5

## ΘΕΜΑ 3ο

Σε κύκλωμα εναλλασσόμενου ρεύματος που περιέχει μόνο ένα πηνίο καταναλώνεται ισχύς 600W. Το κύκλωμα τροφοδοτείται από τάση της μορφής V=200ημ1000t και διαρρέεται από ρεύμα έντασης της μορφής .

Να υπολογιστεί:

α) 	η ενεργός τιμή της έντασης του ρεύματος

Μονάδες 6

β) 	η ωμική αντίσταση του πηνίου

Μονάδες 6

γ)	ο συντελεστής αυτεπαγωγής του πηνίου

Μονάδες 6

δ)	η χωρητικότητα του πυκνωτή που πρέπει να συνδεθεί σε σειρά στο κύκλωμα, ώστε ο συντελεστής ισχύος να λάβει τη μέγιστη τιμή του.

Μονάδες 7

Δίνονται:  , .

## ΘΕΜΑ 4ο

To διπλανό σχήμα δείχνει δύο κατακόρυφα σύρματα μεγάλου μήκους Αx και Γψ αμελητέας ωμικής αντίστασης. Τα άκρα τους Α και Γ συνδέονται αρχικά, με τη βοήθεια μεταγωγού μ, με ηλεκτρική πηγή, της οποίας η ΗΕΔ είναι Ε1=10 V και η εσωτερική της αντίσταση είναι r=2Ω. Η διάταξη βρίσκεται μέσα σε οριζόντιο ομογενές μαγνητικό πεδίο κάθετο στο επίπεδο που σχηματίζουν τα παράλληλα σύρματα Αx και Γψ. Ευθύγραμμος αγωγός ΔΖ μάζας m=0,1 Kg, μήκους  L=2 m  και αντίστασης R=8Ω μπορεί να ολισθαίνει χωρίς τριβές με τα άκρα του σε επαφή με τα κατακόρυφα σύρματα Αx και Γψ.

Α.	Αν ο αγωγός αρχικά ισορροπεί, χωρίς να συγκρατείται, να υπολογιστεί:

Α.1. η ένταση του ρεύματος που  τον διαρρέει

Μονάδες 5

Α.2.	το μέτρο της έντασης του μαγνητικού πεδίου.

Μονάδες 5

Β. 	Στη συνέχεια, με τη βοήθεια του μεταγωγού μ, αποσυνδέεται η πηγή Ε1 και συνδέεται ακαριαία η πηγή Ε2 με ΗΕΔ Ε2=5V και εσωτερική αντίσταση r=2Ω. Ο αγωγός αρχίζει να κινείται.

Β.1. Ποιο είναι το είδος της κίνησης του αγωγού; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.

Μονάδες 7

Β.2. Θεωρούμε ότι το μήκος των συρμάτων είναι τέτοιο, ώστε ο αγωγός ΔΖ αποκτά ορική ταχύτητα, χωρίς να διακόπτεται η επαφή του με τα σύρματα Αx και Γψ. Να υπολογίσετε την ορική ταχύτητα που θα αποκτήσει ο αγωγός ΔΖ.

Μονάδες 8

ΟΔΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζόμενους)

- Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά (ημερομηνία, κατεύθυνση, εξεταζόμενο μάθημα). Τα θέματα  δε  θα τα αντιγράψετε στο τετράδιο.

- Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των φωτοαντιγράφων αμέσως μόλις σας παραδοθούν. Καμιά άλλη σημείωση δεν επιτρέπεται να γράψετε.

Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα, τα οποία και θα καταστραφούν μετά το πέρας της εξέτασης

- Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα.

- Κάθε λύση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.

- Αν κατά την ανάπτυξη των θεμάτων χρησιμοποιήσετε σχήματα, αυτά μπορούν να γίνουν και με μολύβι.

- Διάρκεια εξέτασης : Τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των φωτοαντιγράφων.

- Χρόνος δυνατής αποχώρησης : Μία ώρα (1) μετά τη διανομή των φωτοαντιγράφων.

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Δ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΕΥΤΕΡΑ 28 ΜΑΪΟΥ 2001

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:

ΦΥΣΙΚΗ (ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ)

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ(6)

ΘΕΜΑ 1ο

1.1	Στον παρακάτω πίνακα η Στήλη Α αναφέρεται σε νόμους, κανόνες και μεγέθη. Η Στήλη Β αναφέρεται σε μαθηματικές διατυπώσεις. Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς της Στήλης Α και δίπλα σε κάθε αριθμό το γράμμα της Στήλης Β, που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

| Στήλη Α | Στήλη Β |
| --- | --- |
| 1. | πρώτος κανόνας Kirchhoff | α) | Ε=Ι.Roλ |
| 2. | νόμος του ΟΗΜ σε κλειστό κύκλωμα | β) | ΣΙ=0 |
| 3. | ιδιοσυχνότητα κυκλώματος RLC σε σειρά | γ) |  |
| 4. | νόμος της επαγωγής | δ) |  |
|  |  | ε) | V=V0 ημωt |

Μονάδες 4

1.2	Γράψτε στο τετράδιό σας το γράμμα της πρότασης και δίπλα, το γράμμα Σ αν είναι σωστή ή το γράμμα Λ αν είναι λανθασμένη.

Στο κύκλωμα του σχήματος, όταν ο δρομέας Δ μετακινείται προς το Β:

α)	Ο λαμπτήρας Λ φωτοβολεί εντονότερα

β)	Η αντίσταση του κυκλώματος αυξάνεται

γ) 	Η ένταση Ι του ρεύματος αυξάνεται

Μονάδες 6

Για κάθε μια από τις επόμενες ερωτήσεις (1.3, 1.4 και 1.5) να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της και, δίπλα να σημειώσετε το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

1.3	Ο κανόνας του Lenz βασίζεται στην αρχή διατήρησης:

α)	της ορμής

β)	της ενέργειας

γ)	του φορτίου

δ)	της μάζας

Μονάδες 5

1.4	Στο κύκλωμα του σχήματος:

α)	όταν ο μαγνήτης απομακρύνεται από το πηνίο, στο άκρο Λ του πηνίου εμφανίζεται βόρειος πόλος (Ν).

β)	όταν ο μαγνήτης απομακρύνεται από το πηνίο, στο άκρο Λ του πηνίου εμφανίζεται νότιος πόλος (S).

γ)	όταν ο μαγνήτης μένει ακίνητος, στο άκρο Λ του πηνίου εμφανίζεται βόρειος πόλος (N).

δ)	όταν ο μαγνήτης μένει ακίνητος, στο άκρο Λ του πηνίου εμφανίζεται νότιος πόλος (S).

Μονάδες 5

1.5.	Κύκλωμα εναλλασσόμενου ρεύματος που περιλαμβάνει ωμική αντίσταση R, ιδανικό πηνίο με συντελεστή αυτεπαγωγής L και πυκνωτή χωρητικότητας C συνδεδεμένα σε σειρά, διαρρέεται από εναλλασσόμενο ρεύμα κυκλικής συχνότητας ω.

Αν η κυκλική συχνότητα ω ελαττωθεί, τότε:

α)	η ωμική αντίσταση R αυξάνεται

β)	η επαγωγική αντίσταση ΖL αυξάνεται

γ)	η χωρητική αντίσταση ΖC αυξάνεται

δ)	οι αντιστάσεις του κυκλώματος δεν επηρεάζονται από την μεταβολή της κυκλικής συχνότητας

Μονάδες 5

ΘΕΜΑ 2ο

Για κάθε μια από τις δύο επόμενες ερωτήσεις (2.1 και 2.2) να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της  και δίπλα να σημειώσετε το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

2.1	Η γέφυρα με χορδή ισορροπεί όταν ο δρομέας βρίσκεται στη θέση Κ, όπου ΑΚ = 0,6m,  ΚΒ = 0,4m  και  R1 = 10 Ω .

Τότε η τιμή της αντίστασης Rx είναι:

α) 5 Ω	 β) 10 Ω	γ) 15 Ω	δ) 20 Ω

Μονάδες 8

2.2	Κύκλωμα RLC σε σειρά βρίσκεται σε συντονισμό. Αν αυξήσουμε την κυκλική συχνότητα ω της εναλλασσόμενης τάσης, τότε το πλάτος της έντασης του ρεύματος:

α)	αυξάνεται

β)	ελαττώνεται

γ)	παραμένει σταθερό

Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

Μονάδες 7

2.3	Στα άκρα ωμικής αντίστασης R εφαρμόζεται εναλλασσόμενη τάση της μορφής: V = Vo ημωt. Να παρασταθούν γραφικά:

α)	η τάση V

β)	η ένταση του ρεύματος Ι

γ)	η ισχύς Ρ του εναλλασσόμενου ρεύματος σε συνάρτηση με το χρόνο t κατά τη διάρκεια μιας  περιόδου Τ.

Μονάδες 10

ΘΕΜΑ 3ο

Στο κύκλωμα του σχήματος οι τιμές των ηλεκτρεγερτικών δυνάμεων των πηγών και οι τιμές των ωμικών αντιστάσεων είναι:

Ε1 = 12V,  E2 = 40V,  E3 =24 V,  R1 = 8 Ω,  R2 = 4 Ω

(Οι εσωτερικές αντιστάσεις των πηγών θεωρούνται αμελητέες).

Να υπολογίσετε:

α)	Τις εντάσεις των ρευμάτων που διαρρέουν τους κλάδους του κυκλώματος.

Μονάδες 15

β)	Τη διαφορά δυναμικού στα άκρα της αντίστασης R1.

Μονάδες 5

γ)	Τη διαφορά δυναμικού μεταξύ των σημείων Λ και Ν (VΛΝ ).

Μονάδες 5

ΘΕΜΑ 4ο

Πηνίο με συντελεστή αυτεπαγωγής  και με ωμική αντίσταση Rπ=2Ω, συνδέεται σε σειρά με ωμική αντίσταση R=18Ω. Στα άκρα του συστήματος εφαρμόζεται εναλλασσόμενη τάση

Να υπολογίσετε:

α)	την ενεργό τιμή της τάσης Vεν στα άκρα του συστήματος

Μονάδες 5

β)	την εμπέδηση Ζ του κυκλώματος

Μονάδες 5

γ)	τη διαφορά φάσης μεταξύ τάσης και έντασης

Μονάδες 5

δ)	την ενεργό ένταση του ρεύματος

Μονάδες 5

ε)	την ενέργεια που καταναλώνεται στο κύκλωμα κατά τη διάρκεια μιας περιόδου

Μονάδες 5

(Δίνεται:  συν45°=  )

ΟΔΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζόμενους)

- Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά (ημερομηνία, κατεύθυνση, εξεταζόμενο μάθημα). Τα θέματα  να μην τα αντιγράψετε στο τετράδιο.

- Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των φωτοαντιγράφων αμέσως μόλις σας παραδοθούν.

Δεν επιτρέπεται να γράψετε καμιά άλλη σημείωση.

Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα.

- Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα ζητήματα.

- Κάθε λύση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.

- Διάρκεια εξέτασης: Τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των φωτοαντιγράφων

- Χρόνος δυνατής αποχώρησης: Μία  (1) ώρα μετά τη διανομή των φωτοαντιγράφων

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ